Voice

Fase di tx:

Il segnale che vuole essere inviato viene utilizzato per modulare un segnale portante in banda base; viene amplificato e trasmesso

Fase di RX:

Dopo che il segnale è stato ricevuto,passa per l’amplificatore accordato(low-noise amplifier)  il quale seleziona la banda di freq in cui è contenuto il segnale di interesse e vengono eliminati segnali e rumore fuori da  questa banda.

Il segnale modulato ricevuto viene immesso in un deconverter che confonta il carrier(segnale portante) con quello ricevuto estrapolandone il messaggio originale modulato .

Segue poi la demodulazione che permette l’estrazione del segnale originale in banda base da un segnale modulato.

La demodulazione di ampiezza può essere effettuata con un rilevatore di picco.

Il segnale ottenuto dalla demodulazione viene immesso in un amplificatore audio  che ,appunto, amplificando il segnale lo rende riutilizzabile.

# Text boxes

Modulator

Power Amplifier

Carrier

Deconverter

Demodulator

Carrier

Low-Noise Amplifier

Audio Amplifier